## Slide 1: Tisztítás, CIP és Készülékek sterilezése
Lóránt Bálint és Nagy Zsófia
I. éves Msc biomérnök hallgatók
2015.03.17

## Slide 2: A tisztítás, mint biotechnológiai folyamat
Milyen szennyeződések fordulhatnak elő egy üzemben?
→ a jelentkező szennyeződéstípusok berendezésenként jellegzetesek, de a folyamat is nagy hatást gyakorol, például:
Berendezés:
- táptalaj sterilező: denaturálódott fehérjék, karamelizálódott cukor
- fermentor: vágás után bennmaradt biomassza (akár falnövekedés is gombáknál)
- downstream elemek: biomassza, termék és melléktermékek egyaránt
Folyamat:
- nagy volumenű SCP fermentáció vs. kisléptékű rekombináns fehérje fermentáció

## Slide 3: A tisztítás, mint biotechnológiai folyamat
Miért van szükség tisztításra egy biotechnlógiai üzemben?
1. Kötelező előírások a megfelelő higiéniás szint elérésére, a kontamináció kiküszöbölésére
- gyógyszeripar, élelmiszeripar
- egyes szigorúbb előírások miatt bizonyos berendezéseket 1 termék előállítására (kromatográfiás oszlopok)
2. A gyártás folyamatainak hatékonysága érdekében
- visszamaradt szennyezések nagyban ronthatják például egy fermentáció hozamát
- tisztítatlan kromatográfiás oszlop terméket fog elengedni.
→ Tisztítani szükséges és érdemes, ám ehhez tisztítható és megfelelően kialakított berendezések és üzem kell

## Slide 4: A higiénikus üzemtervezés: 1. Üzemkialakítás
Általános elvek:
az üzemben tiszta és rendezett környezetet kell biztosítani (fedett, zárt tér)
a berendezések körül elég helyet kell hagyni a tisztításhoz
ha lehetséges, a készülékek ne közvetlenül a földön legyenek, így alattuk is ki lehet takarítani
a felesleges szegélyeket kerülni kell, por és szennyeződés halmozódhat fel
a padló folytonos anyagból legyen (linóleum, epoxi) és fusson fel a falra is pár centi magasan, csempe csak rendszeres fugatisztítás esetén használható
a padló lejtsen az elvezető csatornanyílás felé, amit a legalacsonyabb ponton kell elhelyezni
a falak festése legyen ellenálló és mosható, műanyag borítás is lehetséges
a plafon a világítótestekkel együtt legyen mosható
megfelelő szellőztetést kell biztosítani az üzem egész területén
a vezetékek és csövek a falakban vagy a plafonon fussanak, és csak akkor lépjenek be az munkaterületre, mikor szükséges
a nyitható ablakok kerülendők, légkamrák automata ajtókkal javasoltak
+ a megfelelő házvezetés legalább olyan fontos, mint a megfelelő üzemkialakítás

## Slide 5: A higiénikus üzemtervezés: 2. Felszínek
Minden anyagárammal érintkező felület legyen:
sima, résektől és kiszögellésektől mentes
nem pórusos
A felület érdességét 2 különböző módon lehet megadni:
→ grit: igen finom szemcsenagyságú kvarchomokkő finomságával definiált
→ Ra (Roughness average):
Eltérő berendezéseknél eltérő érdesség engedhető meg, pl.:
- nemsteril tárolótartályok esetén 120 grit ~ Ra=1-3 μm
- steril tárolótartályoknál 180-240 grit ~ Ra=0,5-1,5 μm
- fermentor esetén 240-360 grit ~ Ra=0,2 μm
→ minél simább a felület, annál rövidebb időre van szükség a megfelelő tisztításhoz
Eljárások: mechanikai polírozás, tükörpolírozás, elektropolírozás
→ drága eljárások, a készülékek árát jelentősen befolyásolja a felület kezelése

## Slide 6: A higiénikus üzemtervezés: 3. Alapanyagok
Az anyagáramokkal közvetlenül nem érintkező részek/felületek:
- jóval kevesebb figyelmet kell rájuk fordítani
- a higiénikus és tiszta megjelenés mégis fontos lehet
→ korróziónak ellenálló, könnyen tisztítható felületű bevonatok és anyagok, pl:
        csövek és berendezések alumínium védőburkolattal
        304-es rozsdamentes acél (króm-nikkel rozsdamentes acél)
        műanyag bevonatok (kevésbé javasolt, sérülékenyebb, elöregszik)
    - az anyagáramokkal közvetlenül érintkező felületek (tömítések, belső bevonatok, berendezések) esetén körültekintőbbnek kell lennünk!

## Slide 7: A higiénikus üzemtervezés: 3. Alapanyagok
Közvetlenül érintkező részek/felületek:
Fémek, ötvözetek:
- AISI 304: szélsőséges körülmények (magas T, alacsony pH, magas sókoncentráció) esetén pontkorrózió (mélyedések)
- AISI 316: ellenállóbb molibdén tartalmú ötvözet (magas Cl- tartalom savas közegben ezt is kikezdi)
- Titánium: rendkívül korrozív körülményeknek is ellenáll
- Hastelloy: nikkel-króm-molibdén ötvözet
→A króm ötvözésüknek köszönhetően védő króm-oxid réteg alakul ki és a molibdén ötvözésüknek köszönhetően kiválóan ellenállnak nemcsak az oxidáló közegeknek, hanem a klóros- szulfidos- és szerves savaknak, valamint a sóknak is. Különösen alkalmasak pontkorrózióval szemben.
További információk: http://www.mahebak.hu/anyagok/eloadas_07_01.pdf
http://www.inoxservice.hu/index.php/hu/anyagtulajdonsagok

## Slide 8: Pontrozsdásodás 304-es acélon

## Slide 9: 316-os acél alkatrészek

## Slide 10: Titánium és Hastelloy

## Slide 11: A higiénikus üzemtervezés: 3. Alapanyagok
Közvetlenül érintkező részek/felületek:
Műanyagok (elsősorban csöveknél):
- ABS: akrilnitril-butadién-sztirol (a sztirol két kopolimerrel képez polimert)
- PVDF: polivinilidén-fluorid
- Szilikongumi: kisebb összekötő vezetékekhez, a nagy nyomást nem bírja
→ Műanyagok használhatók tárolótartályoknak epoxi és PTFE belső bevonattal.
→ A leggyakrabban alkalmazott tömítőanyagok (butadién, szilikon, PTFE).
→ Bevonat vagy borítás esetén fontos, hogy a védeni kívánt anyag is kellően ellenálló legyen. → Sérülés esetén sem áll fenn szivárgás veszélye.
Kerülendő: porózus felszínű vagy lágyítókat tartalmazó műanyagok (gumi, LDPE, PVC, neoprene).

## Slide 12: ABS PVDF

## Slide 13: Szilikongumi PTFE tömítés

## Slide 14: A higiénikus üzemtervezés: 4. Tartályok
Általános érvényű elvek:
  a leeresztő szelep a tartály legmélyebb pontján legyen
  az egész tartályfenék lejtsen a szelep irányába, a folyadék ne tudjon megülni sehol
  a szenzorbevezetések is lefelé lejtsenek
  a tartály tetején lévő befolyókat meg kell hosszabbítani egészen az aljáig, amennyiben a tárolt folyadék habzásra hajlamos
  zárt tartályok esetén biztosítani kell búvónyílást manuális tisztítás és ellenőrzés céljából
  a készülék állapotának ellenőrzéséhez integrált lámpával felszerelt kémlelőnyílásra van szükség
  ha lehetséges, a keverő tengelyét felül vezessük be, szabad végét pedig csapággyal stabilizáljuk (a csapágy belsejébe sem szivároghat be a folyadék!!!)
  ügyelni kell a tisztító szórófejek elhelyezésére, hogy ne legyenek a bevezetések miatt leárnyékolt részek
  amennyiben szükséges, forgó szórófejeket kell alkalmazni
  a tartály geometriája is befolyásolja a tisztíthatóságot
→ Minden esetben az adott berendezés funkciója és sajátosságai alapján kell megtervezni a tisztítórendszert

## Slide 15: A higiénikus üzemtervezés: 5. Csőrendszer
Kialakítása kritikus a tisztíthatóság szempontjából, több standard:
American Society for Testing Materials standard A269
ASTM A270 (szigorúbb hegesztési elvárások)
ASTM A312 magasabb nyomású rendszerekhez
Általános érvényű elvek:
a csövek összeillesztésének legjobb módja a hegesztés, műanyagok esetén a hőforrasztás
ellenőrzéskor a csőrendszer megbontása szükséges lehet, szétszedhető illesztések:
  peremek O-gyűrűs tömítéssel (több mindenre kell ügyelni szerelésnél)
  többféle higiénikus csőkötés is létezik (könnyen szét és összeszerelhetők, jól tisztíthatók, flexibilisek ezért a rendszer merevségét és szilárdságát csökkentik!)
eltérő átmérőjű csőszakaszok közé excentrikus kúp alakú összekötő szakaszok
az egész rendszernek ~ 1 %-os lejtése legyen a leeresztő pont felé
a csövek elmozdulását és megereszkedését megfelelő rögzítéssel kell megelőzni
kerüljük a „zsákutcákat” a csőrendszerben
az egyes anyagáramok keveredését mindenképpen meg kell akadályozni! (aut.)

## Slide 16: Csőkötések
Peremes O-gyűrűs
Egyéb csőkötések

## Slide 17: Anyagáramok keveredésének megakadályozása
Block-and-bleed
Swing Bend és Flow Plate

## Slide 18: A higiénikus üzemtervezés: 6. Szelepek
Steril rendszerekhez:
a legalkalmasabbak a membránszelepek
a membránnak erősnek és ellenállónak, mégis rugalmasnak kell lennie
membránsérülést jelző indikátorfolyadékok
a membránt horizontális csőszakaszok esetén bizonyos szögben kell beszerelni, hogy a gát ne akadályozza a szabad lefolyást a leeresztő szelep megnyitása esetén
nagyobb csőátmérők esetén gömbházú szelep lehet az alternatívája, a problémája, hogy a szelepszár steril és nemsteril környezet között mozog (de változatok, ahol már megoldották)
→tartályoknál ürítőszelepnek is alkalmazzák
Higiénikus nem steril rendszerek:
steril szelepek mellet a pillangószelep és a gömbszelep
a forgó szeleprésznek rendkívül pontosan kell illeszkednie, PTFE borítás
a pillangószelepet csak vertikális szakaszokon javasolt alkalmazni

## Slide 19: Szelepek
Membránszelep
Pillangószelep
Gömbházú szelep
Gömbszelep

## Slide 20: A higiénikus üzemtervezés: 7. Szivattyúk/pumpák
Alkalmazható berendezések:
perisztaltikus pumpa
forgódugattyús szivattyú
diafragma pumpa
centrifugál szivattyú
→ a járókerék tengelyének tömítését gőzzel kell sterilezni, vagy
→ az erőátvitelt speciális mágneses tengelykapcsolóval is megoldhatjuk
→ a berendezésnek önleeresztőnek kell lennie (egyes esetekben probléma, leeresztő csatorna a legalacsonyabb ponton )
→ a berendezések belső felszínének simasága itt is fontos
→ a tengelyt sima végű holladi anyával kell lezárni, fedetlen csavarmenet lehetőleg ne maradjon
Speciálisan módosított higiénikus verziók szükségesek

## Slide 21: Szivattyúk/pumpák
Perisztaltikus pumpa
Diafragma pumpa
Forgódugattyús szivattyú

## Slide 22: Szivattyúk/pumpák
Centrifugál szivattyú
Mágneses tengelykapcsolás

## Slide 23: A higiénikus üzemtervezés: 8. Közművek
Ionmentes víz:
még nem tekinthető sterilnek, ezért ABS csövek is alkalmazhatók, de rozsdamentes acél javasolt
nyomás alatt kell cirkuláltatni a stagnálás elkerülése miatt
a cirkuláltató körben érdemes szűrőket elhelyezni, valamint ezeket rendszeresen cserélni
érdemes két deionizáló készüléket párhuzamosan kötni
befertőződés esetén nem elég csak regenerálni, tisztítás is szükséges
Pirogén mentes víz:
már steril, ezért
minden elemét a a sterilitás elvei alapján kell kiválasztani a rendszernek
inline szűrők és UV sterilezők beiktatása szüksége
Gőzhálózat:
a nagy nyomás és hőmérséklet határozza meg az alkalmazható anyagok körét
hasonló körültekintést igényel, mint a pirogén mentes víz

## Slide 24: Tisztítószerek
Keverékek vagy vizes oldatok
Víz  bakteriológiai standard a vezetékes ivóvíznek megfelelő + egyéb követelmények:
  Teljes keménység <50 ppm CaCO3-ban kifejezve
  Klorid <50 ppm
  Klór >1 ppm (a baktericid hatáshoz)
  pH 6,5-7,5
  Szilárd lebegőanyagtól lényegében mentes
Ionmentes víz előnyösebb, legalább a végső öblítéshez

## Slide 25: Tisztítószerek 1. Detergensek
Ideális detergens nem létezik
Reagenskeverék:
  Lúgok (NaOH)
  Foszfát (Na3PO4)
  Savak
    ionmentes víz  nem kell
    passziválás (HNO3)
  Elválasztószerek (EDTA, Na-glükonát)
  Felületaktív anyagok (anionos, kationos, nemionos, amfoter)
A detergens hatékonyan érintkezzen az eltávolítandó szennyezővel
Az összetevők  0,2-0,5%
Membránok  alkalikus proteáz alapú enzimatikus detergensek
  Fehérjetermék  teljes eltávolítás!

## Slide 26: Tisztítószerek 2. Fertőtlenítőszerek
Sterilezés  általában gőz
Kémiai fertőtlenítés ha a készülék nem tolerálja a magas hőmérsékletet (pl. ultraszűrő membrán)
  Na-hipoklorit  klór szabadul fel, korrozív
    A korróziós kockázat csökkenthető (és a sterilezés hatékony marad) 
      alacsony szabad klór koncentráció (50-200 mg/l)
      lúgos (pH-n8-10,5) oldat
      alacsony hőmérséklet
      rövid kontaktidő
  Egyéb: kvaterner ammóniumvegyületek, jodofórok

## Slide 27: Tisztítószerek 3. Speciális tisztítószerek
Erősen kötött fehérjék eltávolítása szerves felületekről
  pl. kromatográfiás mártixok  nem tolerálják a durva tisztítószereket (NaOH)
Kaotróp ágensek, pl. karbamid, guanidin-hidroklorid  magas koncentrációban (6M tartományban) a fehérje felszabadításához
Fehérje affinkromatográfiás oszlopok  tisztítás 6M guanidinnal
  a szennyező immunglobulinok és albuminok a mátrixhoz kapcsolt fehérje károsodása nélkül eltávolíthatók

## Slide 28: Tisztítási módszerek
Hagyományos módszer  a berendezést szétszedni és kézzel tisztítani
  Hátrány  következetlen tisztítás, biztonság hiánya (a kezelő és a termék esetében egyaránt), túl hosszú állási idő
Ma inkább  cleaning in place (CIP) „helyben tisztítás”
  A tisztító reagenseket átcirkuláltatják a berendezéseken
  A tisztítási ciklus manuálisan vagy automatikusan szabályozható
  Továbbra is van, hogy ez nem hatékony  a készüléket kézzel kell tisztítani

## Slide 29: Tisztítási módszerek 1. Csővezetékek és szelepek
Csővezetékek CIP tisztításának tipikus sorrendje:
  Vizes öblítés  laza szennyezők eltávolítása a csőből
  Mosás detergenssel  maradék szennyező eltávolítása a felületről
  Vizes öblítés
  Mosás fertőtlenítőszerrel
  Vizes öblítés  biztosítani, hogy a tisztítás végén a készülékben ne maradjon detergens és fertőtlenítőszer
A vizet általában egyenesen a csatornába vezetik, a detergenst, ill. a fertőtlenítőszert van, hogy újrahasznosítják

## Slide 30: Tisztítási módszerek 1. Csővezetékek és szelepek
Folyadéksebesség 1,5 m/s körül megfelelő
Egyéb megfontolások (Reynolds-szám, nagyobb folyadéksebesség, 20 percnél hosszabb tisztítási idő, turbulens/lamináris áramlás)
Max. 75°C körüli hőmérséklet (cukrok karamelizálódhatnak, fehérjék denaturálódhatnak)  nehezebb eltávolítani a szennyezett felületről
Feldolgozási folyamat után  tisztítást azonnal elindítani, a rászáradt szennyezők szignifikánsan csökkentik a tisztítási művelet hatékonyságát
Tisztítás után  ha a készüléket nem használjuk azonnal leengedni, hagyni megszáradni, hogy a csövekben stagnáló víz ne váljon mikrobák táptalajává

## Slide 31: Tisztítási módszerek 2. Tartályreaktorok
A tartályokat feltölteni detergenssel, és ázni hagyni  nem hatékony, anyagpazarlás
Helyette: a tartályba permetezni a különböző tisztító reagenseket
  a folyadéksugár és a szennyezők direkt ütközése ( alacsonyabb detergenskoncentráció)
  a felszín reagensekkel való öntözése
Permetező készülék: fúvókás vagy forgótárcsás
A tisztítási lépések ugyanazok, mint a csővezetékeknél
  Néhány szenzor (pH, DO mérők) érzékeny az agresszív detergensekre  el kell távolítani tisztítás előtt
  A permetező rendszereket óvatosan üzemeltetni
    balesetveszély
  Meleg detergenssel való mosás után hideg vizes öblítés  reaktornak árthat
    A fermentoroknak bírni kell a nyomásingadozást
    Minden szivattyún legyen vészleállító gomb

## Slide 32: Tisztítási módszerek 3. Feldolgozási műveletek készülékei
Centrifugák
  Könnyű tisztítani, ha nem biomassza elválasztására használták
  A biomassza iszap összegyűlhet  a detergens nem tudja rendesen nedvesíteni a felületet, alacsony folyadéksebességnél nem is éri el
  Gyakran az egyetlen lehetőség szétszerelni, és kézzel tisztítani.
  CIP sikeres lehet, de sok detergenst fogyaszt
Keresztáramú mikroszűrő vagy ultraszűrő rendszerek
  Perzisztens gélréteg épülhet a membránfelszínre, a molekulák beférkőzhetnek a membrán pórusaiba
  Több detergenses mosás és vizes öblítés ciklus szükséges + a végén több vizes öblítés, hogy a maradék detergenst eltávolítsuk
  Ha a membrán képes ellenállni a szükséges visszafelé irányuló nyomásnak  a tisztító reagenseket a permeát  retentát irányban táplálják
  Membránok  agresszív kemikáliák, tisztítási hőmérsékletek, kerámiaszűrők jobban bírják

## Slide 33: Tisztítási módszerek 3. Feldolgozási műveletek készülékei
A kromatográfiás oszlopok
  A HPLC rendszerek  szilika-alapú állófázisok
    érzékenyek a magas pH-ra
    Tisztítás magas nyomáson és nagy sebességgel
  A lágyabb mártixos kromatográfiás rendszerek
    ellenállóak a NaOH-ra
    alacsony áramlási sebességnél, kis nyomásnál  a tisztítási idő hosszabb
    Szükséges lehet az oszlop szétszerelése, és a mátrix kézi tisztítása (külön tartályban detergenssel keverni)
  A hosszú, keskeny oszlopok hatékonyabban tisztíthatók, mint a rövid, nagy-átmérőjű oszlopok
Többtermékes készülék  az előző termék nyomai tökéletesen ki lettek tisztítva az oszlopból?
   minden termékhez rendeljünk egy oszlopot (az oszlopokat továbbra is kell tisztítani)
  Alkalmazható ultraszűrő membránokra is

## Slide 34: Tisztítási módszerek 4. Kisegítő berendezések
Szivattyúk, szűrők és hőcserélők  tisztítás általában egyszerű, alkalmi problémák lehetnek:
Légsterilező szűrők  szennyeződhetnek a fermentorból származó habbal  ha rászárad a szűrőház felületére
  nehéz eltávolítani, szükség lehet kézi tisztításra
  a normál tisztítási folyadéksebességek nagyon alacsony sebességeknek felelnek meg a szűrőházban
Folyadékszűrők  felhalmozódhatnak szilárd lerakódások, szintén probléma az alacsony sebesség
Lemezes / csőkígyós folytonos hőcserélők  a médium sterilezéskor ráéghet a fűtőfelületre
  Felgyűlhetnek szilárd részecskék a médiumból
  Ráégett szennyeződést nehéz eltávolítani (sokszor csak a készülék szétszerelésével és kézi tisztítással megoldható), előnyösebb megelőzni

## Slide 35: Tisztítási módszerek 5. Pirogénmentesítés
Gyógyászati termékek  nem tolerálhatók a pirogének és endotoxinok
  Pirogének  Gram-negatív baktériumok külső sejtfal, de: Streptococcusok exotoxinjai, és a Staphylococcusok enterotoxinjai is pirogén választ produkálnak
  Levegőből vagy vízből, a víz a gyakoribb forrás
A pirogéneket nehéz eltávolítani a termékből  jobb ha az üzem a kezdetektől pirogénmentes marad
  A készülékeket még a nyersanyag bekerülése előtt pirogénmentesíteni
  Laboratóriumi üvegárut is pirogénmentesíteni kell
  Minden feldolgozandó anyagot pirogénmentes vízzel kell előállítani, és gőzzel tisztítani

## Slide 36: Tisztítási módszerek 6. A létesítmény tisztítása
Hagyományosan: felmosóval és vödörrel  még mindig gyakran alkalmazzák
Léteznek mobil nedves vákuumos tisztítók, csöves vákuum rendszerek, és nagy-hatótávú vízlándzsák  nehezen elérhető területek tisztításához
Kaphatók antibakteriális, antifungiális, antivirális detergensek is (pl. a különböző Tego® termékek gyakorlatilag bármilyen kemény felületen alkalmazhatók)
Kontamináció esetén az egész helyiséget dekontaminálni kell

## Slide 37: CIP rendszerek
CIP rendszerek  különböző formák
  Hagyományos: single-use (egyszer-felhasználó) rendszer  a detergenst egyszer használja
  Előnyös lehet a detergens visszanyerése és újrafelhasználása, ha nincs kockázata a kontaminációnak
  Legalacsonyabb működési költségek  forró víz helyett kémiai sterilezőszereket alkalmazó reuse rendszer (vegyszerek, közművek, energia, labor és értékcsökkenés figyelembevételével)
  Multi-use (többször felhasználó) rendszerek  a single-use (egyszer felhasználó) és reuse (újrafelhasználó) rendszerek tulajdonságait kombinálják
Single-use rendszer előnyös, ha a detergensek szavatossági ideje rövid, vagy ha az üzemben magas szintű a szennyező terhelés  alkalmatlanná teszi a detergenst az újrahasznosításra
Tipikusan kis helyi egységek az önálló feldolgozó üzem közelében
Rövid csővezetékek  csökkenthető a detergensveszteség

## Slide 38: CIP rendszerek
Reuse rendszerek
  A detergens megőrzésével kapcsolatos megfontolások:
    Előöblített eszköz tisztítása nem nagyon szennyezi a detergenst  újrahasznosítható amíg a kontamináció egy küszöbértékét át nem lépjük
    A detergenst pazaroljuk, ha automatikus helyett kézzel tisztítunk és ha kontaminálódott oldatokba nagyobb dózisban adagoljuk
    A visszanyert detergens még meleg  szigetelt tartályban tárolandó, a következő ciklus előtt rövid idejű újramelegítéssel üzemeltetési hőmérsékletre hozható
  A víz megőrzése  a végső öblítésből visszanyert vizet a következő ciklus előöblítő vizeként hasznosítjuk
Kombinált/multi-use (többször-hasznosító) rendszer  kombinálja a single-use és reuse rendszerek tulajdonságait
  Tartályok és csövek CIP tisztítására tervezték
  Automatikusan szabályozott programokkal működnek

## Slide 39: CIP rendszerek
  Előöblítő víz: származhat a vízvisszaforgató tartályból vagy a vízvezetékből
    Többször felhasználható egy adott időn belül pl. köztes mosásokhoz
  A vizes öblítés ideje alatt a detergens átcirkuláltatható a detergens tartályon vagy egy kerülő hurkon
  A vegyszerek bármely kombinációja injektálható szükség szerint
  A hőmérséklet szükség szerint szabályozható  akár a teljes tartály vagy csak a hurok is fűthető
  A reagensek szintén visszaforgathatók, vagy elvezethetők
  A végső vizes öblítés időtartama és hőmérséklete is változtatható
CIP rendszerek  nagyon jól automatizálhatók
Együtt szabályozhatók a feldolgozási folyamatokkal, a szelepek működésében egy áramszünet nem okoz hibát
Az automatizálás  csökken a működtetési hiba esélye, a batch-ek közti tisztítási idő és a tisztítószer-veszteség

## Slide 40: A tisztítás validálása
Berendezés minősítése, Művelet minősítése és Végrehajtás minősítése
Berendezés és Művelet fázisok  mint más műveleteknél
Végrehajtás minősítés  specifikus a CIP rendszerekre
  Akkor lehetséges, ha a készülék teljesíteni tudja a feladatot, amelyre tervezték  képes eltávolítani a legrosszabb szennyezőt az üzemből eredményesen és megismételhetően
  A teszteket hármasával végzik, a készüléknek minden esetben meg kell felelnie a követelményeknek
Egyedi tisztító művelet validálása
  a legrosszabb szennyezőt elhelyezni különböző helyeken az üzemben
  a tisztító rendszert futtatni a tisztítási lépéseket olyan sorrendben, mint normál használat esetén (akár kézzel akár automatikusan)
  a szennyezett helyeken vizsgálni, hogy mennyi maradt a különböző komponensekből

## Slide 41: A tisztítás validálása
Egy tiszta felület kritériumai:
  Maradék biofilmtől és szennyezőtől mentes
  Jó fényviszonyoknál nem látszik szennyezés akár száraz, akár nedves a felszín
  Nem érezhető kifogásolható szag
  Az ujjunkat végighúzva a felületen, nem érdes vagy csúszós
  Tiszta, fehér papírzsebkendővel áttörölve a felületet, nem látszik rajta elszíneződés
  A felületről egyenletesen folyik le víz
  Nem detektálható fluoreszcencia, ha a felületet hosszú hullámú (340-380 nm) UV fénnyel vizsgáljuk
Szubjektív  kvantitatív teszteket is kell végezni
A legáltalánosabb tesztek  fehérje nyomokra, biológiai terhelésre
  Mintafelület kezelése az adott komponenssel (ismert mennyiség)
  Tisztító műveletek futtatása
  Mintafelület eltávolítása, felesleges vizet lerázni
  Kimutatás

## Slide 42: A tisztítás validálása
Fehérjékre:
  Kimutatás: nitrocellulóz membránon Comassie Blue festékkel
  Specifikusabb próbák, pl. immunoperoxidáz teszt
Biológiai terhelésre:
  Kimutatás: petricsészén/mintafelületen (táptalaj kell) tenyésztés  telepszámlálás
  Modernebb próbák, pl. ATP biolumineszcencia
Pirogénmentesítés hatékonysága  pirogén tesztelés
  Hagyományosan  nyulakkal
  Újabban  LAL (Limulus amoebocyte lysate) teszt
Nem megfelelően pirogénmentesített üvegáru, SDS, karbamid, EDTA, heparin és penicillin G  zavarhatja az elemzést, mintaelőkészítés!!!
A végső öblítési szakasz hatékonysága  maradék detergensre
  Fenolftalein csepp  ha lilára színeződik, van maradék NaOH

## Slide 43: Összefoglalás
A tisztítás létfontosságú része a biokémiai gyártási műveleteknek
Javítja az üzem teljesítményét, kielégít hatósági előírásokat
Biofeldolgozó üzem tervezése  alapszintű higiéniai megfontolások
Üzem működése  higiénia fenntartásához szükséges tisztítási műveletek
Modern CIP rendszerek nagyban segítik az üzem működését
  holtidő csökkentése
  minőség és következetesség biztosítása
A CIP rendszerek specifikálhatók  szinte bármilyen berendezés követelményeinek megfelelhetnek
A tisztító rendszerek és működésük validálása  gyakran szükséges, a vizsgálati módszerek általában egyszerűek

## Slide 44: Kérdések
Miért van szükség tisztításra?
Sorolj fel 5 általános higiénikus üzem kialakítási elvet!
Hogyan lehet megadni a felületi érdességet?
Milyen műanyagok nem használhatók?
Rajzold le 3 anyagáram keveredését megakadályozó rendszer sematikus ábráját!
Milyen vegyülettípusokból állnak a tisztításhoz legáltalánosabban használt reagenskeverékek?
Mi a műveletek tipikus sorrendje csővezetékek CIP tisztításakor?
Melyek a CIP tisztítás fő előnyei a hagyományos módszerrel szemben?
Anyaghasznosítás szempontjából milyen CIP rendszereket különböztetünk meg?
Sorolj fel 5-öt a tiszta felület kritériumai közül!