## Slide 1: Scale-up kevert és levegőztetett bioreaktorokra Esettanulmány
Készítette:
Bodnár Gréta

## Slide 2: Célkitűzés
Bioreaktor léptéknövelés 16 L-ről 150 L-re
Konstans kLa
Megbízható scale-up protokoll fejlesztése kevert, levegőztetett bioreaktorokra

## Slide 3: Tapasztalati összefüggés kLa-ra: Cooper összefüggés
A scale-up számításokhoz a Cooper által javasolt összefüggést alkalmazták:
Ahol
Pg a teljesítmény felvétel (gassed) (W) VL a fermentlé térfogata (m3) vg a levegőáramlás sebessége (m/s) b kitevő a kLa keveréstől való függésének mértékét reprezentálja c kitevő a kLa levegő befúvatás mértékétől való függése b és c jelentősen változhat a bioreaktor geometriai és működési feltételeinek függvényében a’ konstans (Cooper)

## Slide 4: Néhány példa a konstansokra az irodalomból

## Slide 5: Scale-up protokoll
Az alkalmazott scale-up protokollban használták az ökölszabályt, a „próba-hiba módszert”, interpolációt és extrapolációt is
kLa érték fenntartása a léptéknövelés során
A léptéknövelés végrehajtása a kLa 16 L-es mértékben való meghatározásával kezdődik
Ez az érték limitálja a 150 L-ben alkalmazott működési feltételeket: Pg /VL vg N Di

## Slide 7: Scale-up egyenletek
Konstans Pg /VL , és vg esetén:
Konstans Pg /VL és πNDi (keverő kerületi sebesség)esetén:
Q: levegőáramlási ráta (m3/s)
N: keverő sebesség (rpm)
Index 1: 16L
Index 2 : 150L
DT : tankreaktor átmérő (m)
Di :keverő átmérő (m)

## Slide 8
Ismerve a 16L-es mértékben a keverési sebességet (N1) és a levegő áramlási rátát (Q1) a scale-up egyenletek segítségével meghatározható a 150L-es léptékben a keverő kerületi sebessége és a levegő árama.
Az egyenletekből meghatározható változók kiindulópontként szolgálnak a próba-hiba módszerben, amíg el nem érjük a megfelelő kLa értéket..
Interpolációt és extrapolációt használták, hogy meghatározzák a változókat 150L-re.
Amint megkapták az N és Q értékeket, kiszámíthatták a scale-up faktort:

## Slide 9: Bioreaktorok méretei és működési feltételei

## Slide 10
A 150L-es bioreaktornál különböző kombinációkban alkalmazták a működési körülményeket a megfelelő értékek eléréséhez.
A keverési sebesség és a levegőáram a 16L-es értékekből kalkulálva
Statikus „gassing out” technikával meghatározták a kLa értékét 150L-ben is.
A kísérletek ugyanazon kísérleti feltételek mellett lettek végrehajtva (pH, T, reológia)

## Slide 11: A kLa meghatározása
Az OTR, illetve a kLa statikus „gassing-out” módszer segítségével meghatározható.
Az oldott oxigén koncentráció (CL) változását a folyadékban polarográfiásan követték.
Az egyenletet idő szerint integrálva
Ábrázolva, a meredekségből megkapjuk a kLa-t.
(A C* a Henry törvényből számítható)

## Slide 12: Teljesítményfelvétel
Ahol m konstans a keverő geometriájától függ.
(Rushton: m=0,832)

## Slide 13: Eredmények
Scale-up egyenletek alkalmazásával meghatározták a működési paraméterek minimális és maximális értékét 150L-es reaktorra (konstans kLa mellett).
A számított értékek nem voltak alkalmazhatóak közvetlenül a 150L-es reaktorra adott kLa értékek mellett, de jó kiindulópont.
A változók meghatározása próba-hiba módszerrel.
Látható, hogy a Q érték kiesik a tartományból.
→ teljesítményfelvétel és levegőáramlási sebesség (vg) megfelelő beállításával összemérhető kLa értékek érhetők el

## Slide 14
Próba-hiba módszer a protokollban:
  Megfelelő üzemeltetési feltétel elérése
  Scale-up faktor meghatározása
  Új változók és a léptéknövelési faktor:
  Meghatározva a keverősebességet és a levegőáramot számos hidrodinamikai paraméter számolható: pl: Reynolds szám, teljesítményfelvétel
  Ezek alapján definiálhatók a bioreaktor működési feltételei nagyobb léptékben.

## Slide 15
Desztillált víz T= 50°C
CMC oldat 0.25%(w/v)
CMC oldat 1.0%(w/v)
Desztillált víz T = 30°C
A kLa függése a volumetrikus teljesítményfelvételtől:
Notes: CMC: Karboximetil-cellulóz : erősen viszkózus

## Slide 16
A kLa levegőáramlási sebességtől való függése
Desztillált víz T = 30°C
CMC oldat 0.25%(w/v)
Desztillált víz T= 50°C
CMC oldat 1.0%(w/v)
Notes: CMC: karboximetil cellulóz

## Slide 17
Re szám a keverősebesség függvényében
Desztillált víz T = 30°C
CMC oldat 0.25%(w/v)
Desztillált víz T= 50°C
CMC oldat 1.0%(w/v)
Notes: The trend in Figure 4 shows that the Reynolds number at 150 l scale was found to be 2.5 times higher in the air-water system and nearly twice more in
the air-viscous system compared to the Reynolds number achieved at 16 l scale. This
was due to the high residence time of bubbles, greater volume and higher vessel in
150 l scales

## Slide 18: A b és c konstans
150 L-nél a b konstans:
  Newtoni folyadékban 0,32<b<0,39 viszkózus folyadékban 0,4<b<0,44
  A c konstans:
    Newtoni folyadékban és viszkózus rendszerben is 0,44< c<0,54
    Jól illeszkednek a Cooper-féle tapasztalati összefüggéshez.

## Slide 19
Tapasztalati korreláció alapján a 150 L-es bioreaktorban a volumetrikus teljesítményfelvétel és levegőáramlási sebesség:
0,0001 < Pg /VL < 4,2 kW/m3
9x10-4 < vg < 7x10-3 m/s

## Slide 20: Összegzés
Leírtak egy scale-up protokollt
Megkapták a 150 L-es bioreaktor működési paramétereit, adott kLa eléréséhez
Kapott b és c konstansok megfelelnek

## Slide 21: Érdekesség lombiktól való léptéknöveléshez

## Slide 22: Kérdések
Milyen értéket igyekszenek állandónak megtartani a léptéknövelés során?
Írd fel a kLa meghatározáshoz szükséges képletet!
Mi a CMC oldat, miért alkalmazzák ezt mérések során?
Mi lehet a kiindulópont léptéknöveléskor (pl:scale-up protokollban) ?
A scale-up protokollban milyen módszereket alkalmaztak a cikk írói?

## Slide 23
Köszönöm a figyelmet!