## Slide 1: ANALITIKAI KÉMIA I. ANALITIKAI KÉMIA KÖRNYEZETMÉRNÖKÖKNEK
1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK

## Slide 2: 1.1 AZ ANALITIKAI KÉMIA TÁRGYKÖRE
Az analitikai kémia
az anyagok minőségi és mennyiségi elemzésének módszereit,
az elemzés általános lépéseit és szempontjait,
az elemzési eredmények értékelésének és megbízhatóságának kérdéseit, valamint
a módszerek alkalmazási lehetőségeit tárgyalja.

## Slide 3: 1.2 A TÁRGY TARTALMA
Bevezetés, alapfogalmak
Az elemzés klasszikus módszerei (csak a tömeg- és a térfogat méréséhez alkalmas pontos eszközökre van szükség)
  Térfogatos analízis (titrimetria): sav-bázis-, csapadékos-, redoxi titrálások, komplexometria
  Tömegszerinti analízis (gravimetria)
Az elemzés műszeres módszerei
  Elektroanalitika (elektrokémiai alapú módszerek)
  Spektroszkópia, spektrometria (színképelemzés: optikai és tömegspektrumok)
  Elválasztáson alapuló módszerek: kromatográfia, elektroforézis
  Immunanalitika

## Slide 4: 1.3 ALAPFOGALMAK, ELNEVEZÉSEK
Az analízis a vizsgálati anyag
  összetételét (koncentrációját),
  szerkezetét és/vagy
  tulajdonságait írhatja le.
Az összetétel elemzése szempontjából a vizsgálati anyag összetevői (alkotói, komponensei) lehetnek:
  elemek, vegyületek, fázisok, stb.
Vizsgálati anyag: az elemzés tárgya (pl. folyóvíz)
Minta (sample): a vizsgálati anyag azon részlete, amit elemezni fogunk (pl. a folyóból kivett víz)
Részminta, alikvot (aliquot): egy elemzéshez felhasznált mintarészlet
Analát (analit): a vizsgálandó komponens(ek) a mintában (pl. cianidok a folyóvízben) Mátrix: az analát mellett lévő egyéb, kísérő komponensek együttese a mintában.

## Slide 5: 1.4. AZ ELEMZÉS FAJTÁI
Minőségi elemzés: Mely komponensek vannak jelen a mintában? Ezen belül gyakran:
  azonosítás (identification), egy vagy több komponens minőségére vonatkozó feltételezés igazolása, pl.: az aszpirin tabletta fő tömege acetilszalicilsav.
  kimutatás (detection): a mintában a keresett komponens jelen van, kimutatható / nem mutatható ki („nincs jelen”).
Mennyiségi elemzés:
  mérés, meghatározás (measurement, determination): a kérdéses komponens koncentrációjának, mennyiségének meghatározása.
Összefüggés a minőségi és mennyiségi szempontok között:
  Szelektivitás
  Kimutatási határ, meghatározási határ – ld. később

## Slide 6: 1.5. SZELEKTIVITÁS, KIMUTATÁSI ÉS MEGHATÁROZÁSI HATÁR
Szelektivitás
Adott elemzési módszer képes-e megkülönböztetni a kérdéses komponenseket egymástól és a kísérő komponensektől? (Függ a mátrixtól, a mérési körülményektől és a koncentrációktól!)
Kimutatási határ (Detection Limit, DL; Limit of Detection, LOD)
Milyen minimális koncentrációban (mennyiségben) kell a vizsgált komponensnek jelen lennie a mintában, hogy azt a komponenst nem tartalmazó, un. vak mintától megbízhatóan meg tudjuk különböztetni?
Meghatározási határ (Quantitation Limit, QL, LOQ)
A komponensnek az a minimális koncentrációja/mennyisége, amely már megbízhatóan mérhető. QL > DL

## Slide 7: 1.6. A MENNYISÉGI ELEMZÉS FAJTÁI
Direkt (közvetlen) mérés:
A kapott jelből közvetlenül az analát mennyiségére, koncentrációjára következtetünk (műszeres analitikai módszereknél).
Pl. HCl oldat pH-jának mérés: elektródpotenciál mérése (galváncella)→ H+ ion konc. (Nernst egyenlet→pH.
Pl. atomspektroszkópia: az atomok által kibocsájtott (emittált) sugárzás intenzitása → az adott elem mintabeli koncentrációja (I=k·c).
Indirekt (közvetett) mérés:
Egy másik anyag mennyiségének (térfogatának) pontos mérésével következtetünk az analát mennyiségére, koncentrációjára (gravimetria, titrimetriás módszerek).
Pl. Ba2+-konc. mérése: lecsapás SO42--al →csapadék tömegének mérése → Ba2+-konc. számítása.
Pl. HCl oldat pH-jának mérése: titrálás NaOH oldattal → a NaOH-fogyásból HCl konc. számítása →pH

## Slide 8: 1.7. JELLEMZŐ KONCENTRÁCIÓTARTOMÁNYOK
Klasszikus mérések: 10-1-10-3 mol/dm3 (mol/l, M)
Műszeres mérések: 10-3-10-12 mol/dm3 (mol/l, M) Egyéb gyakran előforduló koncentrációfajták:
ppm (part per million): egy rész a milló részhez,
pl. 1mg/kg=1mg/1.000.000 mg vizes oldatoknál (mivel ρvíz= 1 kg/l) 1 ppm~ 1mg/l
ppb (part per billion): pl 1 µg/l, ppt (part per trillion): pl 1 ng/l Prefixumok: milli- 10-3 femto- 10-15 mikro- 10-6 atto- 10-18 nano- 10-9 zepto- 10-21 piko- 10-12 yocto- 10-24

## Slide 9: 1.8. PÉLDA
Mennyit fejlődött az analitika?
Az analitikai feladat egy kb. 1 g tömegű rovarban lévő kb. 1 ng-nyi szerves vegyület (pl. feromon) meghatározása:
100 éve (az 1920-as években):
1 db elemzéshez szükséges minta mennyisége: kb. 100 mg
Így 1 db elemzéshez szükséges példányok száma:
100 mg/1 ng = 10-1 g/10-9 g = 108 (százmillió) db
Ebből a minta tömege: 108 db x 1 g/db = 108 g = 105 kg = 100 t
Napjainkban:
1 db elemzéshez szükséges minta mennyisége: kb. 1-10 ng
Így 1 db elemzéshez szükséges példányok száma: 1-10 db