## Slide 1: Reaktorok tervezése Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat(BMEVEMBM114) 2015. április 28.
KÉSZÍTETTE:
Kiss Eszter
Kormos Nóra

## Slide 2: A tervezés filozófiája
Biztonság, gazdaságosan
Laboratóriumi körülmények között: rugalmasság
Ipari körülmények között: ár, megbízhatóság, biztonság
kompromisszum, ami valós fermentációs folyamatokból nyert tapasztalatokon alapszik („good enough is better than nothing)
Valóban fontos paraméterek ismerete

## Slide 3: Tévhitek a reaktortervezésben
A reaktor tervezéséhez gyakran csak olyan kísérleti eredmények állnak rendelkezésre, amelyeket sokkal kisebb méretekben valósítottak meg, mint a tervezendő reaktor ipari méretei.
A publikált méretezési kritériumok legnagyobb hibái:
Elsősorban elméleti, olyan feltevéseken alapszik, ami túlzott egyszerűsítésekkel számol, valamint a legtöbb fermentáció esetében nem érvényes
egy paraméteres célok (például az oxigén-átadás szintjének megtartása)
Kísérletek, melyek során limitált számú tényező változását figyelik csak
Idealizált körülmények között történő kísérletek, melyek sokszor nem praktikus, ipari körülmények között használhatatlan eredményeket produkálnak

## Slide 4: kölcsönhatások az oxigén- és a hőátadási sebesség között
  OTR=(μ/YX/O)X
Qtot = Qmet + Qmech
X- sejtkoncentráció
μ- sejtspecifikus növekedési állandó
YX/O -oxigén hozam
Qtot – a teljes hőmennyiség ami a növekedés során keletkezik
Qmet – metabolizmus által termelt hő
Qmech – a mechanikai hőbevitel
  A két sebesség szorosan összefügg egymással, de általában a hőátadási a limitáló kényszer, ami határt szab a fermentáció korlátlanul nagy méretben való kivitelezésének

## Slide 5: Oxigén- és hőátadás: a léptéknövelés hatásai

## Slide 6: Oxigén átadási sebesség
OTR = Kga (PO2 – PO2*)av
OTR = KLa (C*– C)
OTR -oxigén átadási sebesség (mmol/L*h)
Kga – oxigén transzport együttható (mmol/L*h*atm)
(PO2 – PO2*)av – az átlagos nyomáskülönbségen alapuló hajtóerő
KL – az eredő folyadékoldali tömegátadási tényező [cm.s-1]
a – térfogategységre jutó anyagátadási felület [cm2.cm -3= cm -1]
KLa – eredő folyadékoldali (térfogati) oxigénabszorpciós együttható[s-1] (A fermentációs gyakorlatban leginkább h-1 értékben adjuk meg.)
C* – telítési oxigénkoncentráció (mg/dm3)
C – az aktuális oldott oxigénkoncentráció (mg/dm3)

## Slide 7: A növekvő oxigén átadási sebesség és következményei
OTR növelhető:
Kla növelése
(PO2 – PO2*) növelése
Növelhetjük a nyomást az edényben,
vagy a bemenő levegő oxigéntartalmát
dúsíthatjuk

## Slide 8
Habzás
ha túl nagyok a légbuborékok,az oxigén nem hasznosul
a habzást habtörők segítségével tudjuk elkerülni
A keletkezős folyadék visszafolyik az edénybe
Emlős sejteknél tilos használni
Nem szabad ugyanarra a nyélre erősíteni, mint a keverőt
Kémiai habzásgátlók sokszor csökkentik az oxigénbevitelt vagy a membránokat károsíthatja
Gáz hold up (gázvisszatartás)
Ho = gáztérfogat/teljes térfogat
Gáz lineáris sebességétől, illetve buborékok átmérőjétől is függ
A reaktort csak a térfogatának 70-80%-ig szabad megtölteni

## Slide 9: GÁZba bevitt teljesítmény
Kétféle mechanizmussal adhatunk át energiát a fermentlének:
mechanikai energia a keverőből
energia, amit a gáz tágulása generál
hogy melyik dominál, az attól függ, hogy a gázáram vagy a keverő irányítja az áramlást az edényben
Keverő teljesítménye függ:
  A keverőlapátok számától
  A keverő fordulatszámától
  A keverő kerületétől
  Az elegy sűrűségétől

## Slide 10: nYOMÁS
A hajtóerőt növelhetjük, ha megnöveljük a nyomást az edényben, ami pedig megnöveli az oxigén parciális nyomását
Elég költséghatékony módja az OTR növelésének, hiszen az oxigénkompresszió költsége elhanyagolható, a reaktort pedig nem szükséges átépíteni hozzá.
Gyakorlati határt szab az OTR növelésnek az edény falvastagsága, ami nem bír el végtelen nagy nyomást.
Optimálisan 2-2,5-szörösére növelhetjük a hajtóerőt a nyomás változtatásával.

## Slide 11: KEVERÉS
Beépítés:
teljesen leszerelhető tetőn keresztül
szerelőnyíláson keresztül
A legtöbb fermentációnál a keverő és a reaktor átmérőjének aránya 0,35 és 0,45 közé tehető.
A keverő sebességet limitálja a nyél fordulatszáma, ennél legalább 30%-kal kisebbnek kell lennie.
A keverők kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy egyik jó a gáz diszpergálásában, azonban kevésbé jó keveredést generál a fermentlében.

## Slide 12: KERÜLETI SEBESSÉG ÉS NYÍRÁS
A sejt fajtájától függ, hogy mekkora mechanikai erőbehatást tud elviselni. Jellemzően az emlős sejtek nagyon érzékenyek, amíg a különböző egysejtű mikrobák általában ellenállóak.
Néhány alkalmazott szabály:
1500 fpm (762 cm/s) fölé nem mehet a fordulatszám. E fölött a micéliumos organizmusok már elfogadhatatlan mértékben károsodnak.
τ = η /σ
Minél nagyobb mértékű a nyírófeszültség, annál jobban károsodnak a sejtek.

## Slide 13: Lamináris és turbulens áramlás
a, Lamináris áramlás
A folyadékban a rétegek túlnyomórészt egymással párhuzamosan folynak, a rétegek lényegében nem keverednek egymással.
b, Turbulens áramlás
A folyadékrétegek keverednek egymással, több eltérő irányba is áramolnak, mint a folyadék zömének áramlási iránya

## Slide 14: Reológiai típusok
Newtoni folyadékok: viszkozitásuk független a nyíróerő és a nyírófeszültség nagyságától, azonban függ a hőmérséklettől, pH-tól, összetételtől és egyéb fizikai-kémiai paraméterektől.
A legtöbb fermentációs elegy egysejtű organizmusokat tartalmaz. Ezek newtoni folyadékként viselkednek, hacsak maga a médium nem. (például magas keményítő vagy fehérje tartalom.)
Nem-newtoni folyadékok: például pszeudoplasztikus anyagok, melyek viszkozitása csökken a növekvő nyíróerő hatására.

## Slide 15: Reológiai csoportosítások

## Slide 16: Keverés – keverők és törőlemezek
Makro- és mikrokeverés
Erősen befolyásol a keverő típusa, fermentlé reológiája, a tartály belseje és geometriája
Rushton turbina: aerob fermentációknál az egyik leggyakrabban használt keverő
  Legnagyobb energiafelvétel a kereskedelemben kapható keverők között.
  Jobban ismerjük a jellemzőit.
  Viselkedését egyszerűbb jósolni.
  Kis axiális áramlást szolgáltat  gyenge top-to-bottom keveredés
  A keverőtől való távolsággal csökken a mozgás intenzitása (különösen viszkózus, pszeudoplasztikus fermentleveknél)
Marine propeller
Ligthnin™ A-315 keverő
Rushton turbina keverő

## Slide 17: Keverés - Reológia
Pszeudoplasztikus fermentlevek
  Távolsággal csökken a nyíróerő, nő a viszkozitás
pl.: xantán gumi fermentáció
Kiküszöbölés:
  nagy átmérőjű keverőkkel
  Nagyobb nyél
  Nem megoldás a vertikális keverésre
  Prochem Hidrofoil és Mixco A-315
    Jó axiális keverés, jó OTR, direkt nem-newtoni fermentlevekhez

## Slide 18: Keverés – Emlős sejtek
Mozgatási és levegőztetési követelmények mások, mint mikroba kultúráknál
  OTR követelmények kisebbek
  DE könnyebben sérülnek a mechanikai hatásokra és az összeeső gázbuborékokra
Homogén szuszpenzióban kell tartani a sejteket/mikrokarriereket, úgy hogy a lehető legkisebb mechanikai sérülést okozzák
  Törőlemezek használatát kerülni
Elefánt fül keverő 

## Slide 19: Fermentor tartály tervezése
Helykövetelmény
Szállítás
  4,6 m felett on-site összeépítés
  Előre elkészített tartály olcsóbb
Eladói megfontolás
  A méret növekedésével egyre kevesebb gyártó
Standard méretek
Speciális részek

## Slide 20: Fermentor tartály tervezése - anyagok
Kompatibilitás az organizmussal
Fermentlé korrozív hatása
Költségek és a készülék életideje
  SS316L a legjobb (és legdrágább)
Anyagok tesztelése
  A gyártók ritkán tesztelik a tartályt fermentlével és sejtkultúrával

## Slide 21: Fermentor tartály tervezése – Varratok, felület érdesség, tisztíthatóság
Varratok:
  Törvényi szabályozás
  Fontosak, maximális simaság és tisztíthatóság biztosítása, korrózió minimalizálása
  Aszeptikus fermentoroknál inert gáz alatt
  Felület érdessége:
  Minél simább, annál egyszerűbb tisztítani (minél simább, annál drágább )
  Durvább felület: nehezebb tisztítani, ezért szigorúbb tisztítási protokoll vonatkozik rá, jobban oda kell figyelni, hogy a tisztítás megfelelően el legyen végezve
  One way or another: fizetni kell, rajtunk áll a választás!
  Tisztíthatóság:
  CIP rendszer ne legyen „veszélyeztetve”, minden belső felület tisztítható legyen
  Ha nehéz tisztítani, akkor nem is lesz rendesen tisztítva

## Slide 22: Fermentor tartály tervezése – csőkígyók, törőlemezek
Csőkígyók
  Nagy költséges, meg kell fontolni, hogy tényleg szükségesek-e
  Ha mégis fontos: legalább 15 cm (6”) hely a csövek között
  Bizonyosodjunk meg róla: oly módon felszerelt, hogy ellenáll a fermentáció alatt generált mechananikai és hőstressznek
Törőlemezek
  Legjobb, ha a tartály falához hegesztett
  Bontható illesztésekkel eltávolítható törőlemezeket kapunk, megkönnyíti a tisztítást
  4 törőlemez kell – méretük egyenként a tartály átmérőjének 1/10 része

## Slide 23: Fermentor tartály tervezése – gázelosztók, szerelőnyílások
Gázelosztók:
  Általában gáz elosztáshoz: gyűrű alakú elosztó
  A lyukaknak lefelé kell nézni
  A lyukaknak a gyűrűben egyvonalban kell lenni a keverő belső éleivel
  Úgy kell elhelyezni, hogyha bármi belekerül, az a tartályba visszafolyjon
Szerelőnyílások:
  Használatuk szükségtelenné teszi nagyobb tartályokban a teljesen nyitható fedelet
  Standard méret: 30,5-71 cm (12”-28”), minimum praktikus méret: 40,5 cm (16”)
  Maximum méretet a tartály átmérője határozza meg és azok a dolgok, amiket a tetején kell beszerelni
  A peremnek olyan rövidnek kell lenni, amilyennek lehet (tisztaság és tisztíthatóság miatt)

## Slide 24: Fermentor tartály tervezése –látóüvegek, leeresztő szelep
Látóüvegek:
  Nem mindenki használ
  Kör alakú egészségügyi fogóval felszerelve (egyszerű tisztítás és cserélhetőség)
  Hosszú négyszögletes: jóval drágább, speciális módosításokat igényel, hogy öntisztító legyen
Leeresztő szelep:
  Az elérhető legjobb szelep a süllyesztve szerelt diafragma szelep
  A csatlakozóval direkt a tartályhoz csatlakozó modell nem használható aszeptikus fermentációhoz, mert nem lehet a szilárd kirakódásoktól mentesíteni vagy megtisztítani

## Slide 25: Tervezési példa - Alapok
Termék: intracelluláris, rekombináns organizmus
Éves termelés: 30000 kg/év tiszta, száraz termék
Tisztítási hatékonyság: 80%
Biztonsági szint: BL2
Validálás: készülék validálása, CGMP-nek való megfelelés
Működési idő: 330 nap/év, 24 h/nap, 7 nap/hét

## Slide 26: Tervezési példa - Alapok
Fermentáció jellemzői:
  Maximális működési térfogat: 20 l
  Maximális elért sejttömeg (száraz tömeg): 20 g/l
  Kívánt gyártási sejttömeg: 50 g/l
  A termék maximális expressziós szintje: 0,05 g/g sejt
  Glükózra vonatkozó eredő hozam ( 0,4
  Oxigénre vonatkozó eredő hozam (: 1,0
  Fenntartható növekedési sebesség: 0,3 (T = 30°C, pH = 6,5)
  Médium: sók, élesztő kivonat, tiamin, glükóz
  „Mód”: minden komp. batch sterilizálás kezdetben (kiv. tiamin: steril szűrőn adagoljuk), glükózt külön sterilizáljuk és 5 g/l limit
  T = 30°C, pH = 6,5 ( és gáz automatikus adagolásával)
  Labor fermentációs idő: 18 h
  Fermentlé reológiája: 2 cp
  Oldott oxigén: 30%
  Hűtés: 4°C-ra a fermentáció végén (30 perc, levegőztetés nélkül)

## Slide 27: Tervezési példa – megoldás Mérlegek, méretezés
Éves termelés (tiszta, száraz termék) | 30000 kg
Visszanyerés hatékonysága | 80% = 0,8
Fermentor éves termelése | 
Termék termelése (száraz) (g/g sejt) | 0,05
Éves sejttermelés | 
Kívánt sejttömeg koncentráció | 
Éves fermentáció térfogat | 
Teljes ciklusidő az üzem ésszerű üzemeltetéséhez | 24 h
Fermentációs idő | 16 h
Állási idő | 8 h
Éves működési idő | 330
Ciklusok száma (1 év, 1 fermentor) | 330
Fermentor napi ciklus | 
Napi fermentációs térfogat | 
Éves termelés (tiszta, száraz termék) | 30000 kg
Visszanyerés hatékonysága | 80% = 0,8
Fermentor éves termelése | 
Termék termelése (száraz) (g/g sejt) | 0,05
Éves sejttermelés | 
Kívánt sejttömeg koncentráció | 
Éves fermentáció térfogat | 
Teljes ciklusidő az üzem ésszerű üzemeltetéséhez | 24 h
Fermentációs idő | 16 h
Állási idő | 8 h
Éves működési idő | 330
Ciklusok száma (1 év, 1 fermentor) | 330
Fermentor napi ciklus | 
Napi fermentációs térfogat | 
OTR = (0,3)(50)(1000/32) = 469 mmol/lh
Q = (0,12)(469)(4)(22,725) = 5,12 * 1000000 Btu/h

## Slide 28: Tervezési példa – Megoldás előzetes méretezési számítások
Standard tartály átmérő
Tartály nyomás ()
Nem kell oxigénnel dúsítani
Gáz áramlási sebesség ( a megadott p és T értéken)
Lóerő ()
()
Hűtővíz (
Ne használjunk belső csőkígyót, ha lehet

## Slide 29: Tervezési Példa – megoldás előzetes méretezési számítások
Következők figyelembevételével:
Tartály magasság és térfogat standard táblázatból
Turbinák: 12 lapát,
A számított tangenciális magasságot lekerekítették
A teljesítmény egyenletesen oszlik el a turbina keverőkön
A köpeny a tangenciális magasság fölé nyúlik feltételezhetően

## Slide 30: Tervezési példa – megoldás előzetes méretezési számítások

## Slide 31: Tervezési példa – megoldás Előrevetíthető fermentációs „sztorik”
50 g/l, 16 h tartásához lassítani kell a fermentáción.
  Csökkentsük a T-t (de kordában tartani az OTR-t!)
  Médium összetétel változtatása
  pH változtatása
  Egyéb
22°C-ra csökkentjük a T-et  tudjuk, hogy nincs hatása a termékre
Ezt választjuk, a többi további kutatást igényel  befektetők nem szeretik
A fermentáció lassítása nagyobb inokulumot igényel, de ez nem probléma ebben az esetben

## Slide 32: Tervezési példa – megoldás Előrevetíthető fermentációs „sztorik”
Számításokhoz különböző egyensúlyok, egyenletek kellenek, amik leírják a növekedés kinetikáját a T függvényében. Feltételezések:
t=0 időpont: a tartály megtöltése a kezdeti térfogatnál kevesebb inokulummal
Inokuláció t=0-ban történt, ekkor a térfogat
Fajlagos növekedési sebesség µ Arrhenius összefüggés:
A cukorkoncentráció a fermentorban állandó
Ea: aktiválási energia
R: univerzális gázállandó
Tabsz: abszolút hőmérséklet
a3: konstans

## Slide 33: Tervezési példa – megoldás Előrevetíthető fermentációs „sztorik”
Sf: szubsztrát koncentráció a betáplálásban
S: szubsztrát koncentráció a fermentorban

## Slide 34: Tervezési példa – megoldás Előrevetíthető fermentációs „sztorik”
Maximum OTR:
:

## Slide 35: Tervezési példa – megoldás Előrevetíthető fermentációs „sztorik”
Tj+1: fermentlé hőmérséklete adott tj+1 időpontban
Tj: fermentlé hőmérséklete az előző tj időpontban
Wc: hűtővíz áramlási sebesség
cpc: hűtővíz hőkapacitása
Tf: fermentáció hőmérséklete
Ta : közelítő hőmérséklet
Ti: hűtővíz bemeneti hőmérséklete

## Slide 36: Tervezési példa – megoldás Előrevetíthető fermentációs történetek
Eredmény (22°C, 300 mmol/lh, nem lehet megcsinálni valamit áldozni kell)
Maradjunk az 50 g/l, 16 h fermentációnál  vissza kell térnünk a tartály számításokhoz
Le az 50 g/l-es és/vagy 16 h-ás fermentációval!  nagyobb fermentációs térfogathoz és/vagy nagyobb tisztító berendezéshez vezetnek (nagyobb beruházási és működési költség)
Más megoldás a fermentáció lelassításához, miközben marad a 16 h és 50 g/l  több kutatás, nagyobb inokulum (sok idő)
Használjunk több, kisebb tartályt (túl komplex)

## Slide 37: Tervezési példa – megoldás Méretezési számítások felülvizsgálata
Eredmények: a kívánt OTR 30% oxigén bevitellel elérhető (maximum 30 psig, gázba bevitt teljesítmény 2,44 hp/100 gal)
Kezdeti tartály méretével: -5°F ~ -20,56°C hűtővizet kell használnunk
Aggodalom  befagyhatnak a csövek és a szelepek, ráadásul megnövelheti a hűtés költségét
Ügyfélnek elmondani

## Slide 38: Tervezési példa – megoldás Fermentlé hűtése
Eredetileg 4 °C-ra kell lehűteni a fermentáció vége előtti 30 percben
ROSSZ hír   minimum hűtési idő 50 perc
Megoldás lehetne:
  alacsonyabb hűtővíz hőmérséklet kell
  nagyobb hűtőfelület
  magasabb hűtővíz áramlási sebesség
  vagy ezek keveréke
Alternatív megoldás: hőcserélő a fermentor és a következő művelet közé
Time [min] | Temperature [°F] | Temperature [°C]
0 | 74,2 | 23,4
5 | 69,7 | 20,9
10 | 65,4 | 18,6
15 | 61,4 | 16,3
20 | 57,6 | 14,2
30 | 50,7 | 10,4
40 | 44,5 | 6,9
50 | 39,0 | 3,9

## Slide 39: Tervezési példa - Mechanikai „dizájn” tartály
Méretei
Nyomása: 40 psi/teljes vákuum (40 psi~2,76 bar)
Hőmérséklete: 300°F~148,9°C
Felületi érdesség: 320 grit (belül), 180 grit (kívül)
Törőlemezek: 4 db (90°); 184’’~ 467,36 cm magas; 9,6’’~24,38 cm széles, a falhoz hegesztve 2’’~5,08 cm vastag; 320 grit
Köpeny: 198’’ magas, SS304, 60 psi/teljes vákuum (60 psi~4,14 bar), -20-300°F (-28,9-148,9°C)

## Slide 40: Tervezési példa - Mechanikai „dizájn” tartály
Szerelőnyílás: 22’’~55,88 cm átmérő, O-gyűrűs tömítés, 320 grit (belül), 180 grit (kívül)
Statikus tömítés: összes O-gyűrű (EPDM=etilén-propilén-dién-monomer)
Látóüveg: szerelőnyílásokra felszerelve
Gázelosztó: gyűrűs, 36’’~91,44 cm átmérő, 40 db lyuk 0,250’’~0,635 cm lyukátmérővel
2 db aszeptikus mintavevő csonk
Fúvókák: sav, bázis, habgátló, cukor, tápanyagok…

## Slide 41: Tervezési példa – Mechanikai „dizájn” keverő rendszer
Alulról szerelt
Motor: 200 hp, 1780 rpm, 480 V
Sebességváltó: 144 kW
Tengely: 4,5’’~11,43 cm átmérő, 174’’~441,96 cm magas, 320 grit
Keverő: 2x46’’~116,84 cm 12 pengés turbina és 1x36’’~91,44 cm A-315 keverő, 320 grit
Tömítés: kettős csúszógyűrűs tömítés wolfrám-karbidból

## Slide 43: Kérdések
Hogyan számoljuk ki az oxigén átadási sebességet? (képlet)
Hogyan tudjuk megakadályozni a habzást?
Milyen paraméterektől függ a keverő teljesítménye?
Mi szab határt a nyomás növelésének a reaktorban?
Hasonlítsd össze a lamináris és a turbulens áramlást!
Pszeudoplasztikus anyagoknak hogyan változik a viszkozitása a nyíróerő növelésével?
Milyen hátrányai vannak a Rushton turbina alkalmazásának?
Milyen keverő optimális emlős sejtes szuszpenzióhoz?
Legtöbbször hány törőlemezt helyezünk a reaktorba és ezeknek mekkora a méretük?
Merre kell nézniük a lyukaknak a gázelosztón?