6. Butil-alkoholos erjesztések

Az eddig tárgyalt zömmel homogén végterméket szolgáltató erjesztések (etil-alkoholos, tejsavas) mellett egyre nagyobb jelentõségûek lehetnek a heterofermentatív erjesztések, ezek közül is a butil-alkoholos erjesztések. Ezeknél a n-butil-alkohol mint fõtermék mellett mindig képzõdnek kisebb-nagyobb mennyiségben egyéb alkoholok (etil-alkohol, izopropil-alkohol), aceton és szerves savak (ecetsav, vajsav, stb.), de melléktermékként szén-dioxid és hidrogéngáz is.

A butil-alkoholos erjesztés két fõ típusa:

a butanol-aceton-etanol (ABE), ill.

az izopropanol-butanol-etanol (IBE) erjesztések.

6.1. Az ABE erjesztés mechanizmusa

A Clostridium baktériumcsaládba tartozó mikróbák képesek keményítõt (egyesek cellulózt) közvetlenül, vagy egyszerûbb szénhidrátokat (glükózt, fruktózt, xilózt, szacharózt, laktózt, stb.) anaerob körülmények között erjeszteni. Nevüket onnan kapták, hogy spórázáskor a nagyméretû endospórák deformálják a sejtfalat, dobverõ, vagy egyéb sejtformátumot létrehozva. A gram-pozitív baktériumok pálcika alakúak, egyik végükön több ostorszerû mozgásszervük van, keményítõszerû tartaléktápanyagot tárolnak.

A fenti szénhidrátokból képzõdõ piroszõlõsav sorsa a vajsavas clostridiákban:

E két reakcióútnak a részletezése:

Szakaszos erjesztés esetén az elsõ 15 órában gyors szaporodás és acetát, ill. butirát képzés miatt gyors pH csökkenés (Yacetát/S = 0,16; Ybutirát/S = 0,34) játszódik le minimális alkohol (etanol+butanol) és aceton képzõdés mellett. Ezért ezt az erjedési szakaszt acidogén fázisnak is hívják. A következõ 15 órában a sejtszám nem változik, de az elõzõ fázisban képzõdött savak kb. 60%-a acetonná és butanollá metabolizálódik. Ezt a fázist szolvendogen szakasznak is hívják.

Az átváltást a két szakasz között meghatározza a NAD/NADH arány, az Ac-CoA aktiváló hatása és a butirát gátló hatása: az aceton út esetén nincs szükség 2 mól NADH-ra, mint a vajsavas útnál, így ezek részt vehetnek a butanol képzésében. Másrészt az Ac-CoA aktiválja a NADH-ferredoxin reduktázt, a NADH pedig kompetitív inhibitora a ferredoxin-NAD reduktáz ( egyenlet) enzimnek.

(Szabályozás: BBA.421,334-347(1976); Újabb: Biotechn. Bioeng. 32, 843-52 (1988)).

A butanol ill. a vajsav szaporodás ill. metabolizmus gátlása pedig a következõ módon foglalható össze:

A butanol jelentõsen gátolja a Clostridiumok szaporodását már 0,7-1,5 %-os koncentrációban (utóbbinál már teljes gátlás tapasztalható), valószínüleg a lipoproteinekre kifejtett hatása miatt. Mutációval csak kismérvû butanol-toleranciát sikerült elérni.

A vajsav hatása kettõs, egyrészt 0,4 %-os koncentrációnál gátolja a szaporodást, de 0,2 %-os koncentrációnál növeli az oldószer (butanol, etanol, aceton) hozamot és azok egymáshoz viszonyított arányát is megváltoztatja. Az acetát adagolása szintén hozamnövelõ termékösszetétel változtató hatású.

Érdekes kísérleti megfigyelés, hogy a szén-monoxid szintén megnöveli az "oldószer" arányát a termékek között, méghozzá a H2 képzõdés rovására. A CO tehát a hidrogenáz enzimet gátolva csökkentette a redukált NADH koenzimbõl a H2 képzõdést, ezzel a NADH az "oldószerek" képzõdésében alapvetõ redukcióra használódhatott fel. Ebbõl is következik, hogy az ABE erjesztés heterogén termékskáláját az elektronáramlás iránya és ezek aránya határozza meg. Ha a hidrogenáz enzimet szén-monoxiddal teljesen gátoljuk, akkor a termékek között még tejsav is megjelenik. A hozamok és az elektronok százalékos megoszlása az egyes termékek képzõdése során:

Termékek

Kontroll

10 % CO + anaerob gáz

(N2 + H2 + CO2)

|  | YM/M |
| --- | --- |

Yg/g

|  | Elektronok %-a | YM/M | Yg/g | Elektronok %-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecetsav (2C) | 0,09 | 0,03 | 3 | 0,14 | 0,05 | 3,9 |
| Vajsav (4C) | 0,024 | 0,012 | 2 | 0,03 | 0,016 | - |
| Aceton (3C) | 0,3 | 0,097 |
| 20 |
| 0,23 | 0,074 |
| 13 |
|  | Butanol (4C) | 0,54 | 0,22 | 0,336 | 53 | 77 | 0,71 | 0,288 | 0,393 | 61 | 79,4 |
| Etanol (2C) | 0,08 | 0,019 |
| 4 |
| 0,12 | 0,031 |
| 5,4 |
|  | Sejt (CH1,8O0,5N0,2) | 0,29 | 0,039 | 5 | 0,29 | - | - |
| H2 | 1,56 | 0,017 | 13 | 1,2 | 0,013 | 10 |
| CO2 (1C) | 2,31 | 0,56 | 0 | 1,6 | 0,01 | 0 |

6.2. Az IBE erjesztés mechanizmusa

A reakciómechanizmust tekintve az IBE erjesztés csak egy plusz enzim - az izopropilalkohol-dehidrogenáz - jelenléte és mûködése következtében különbözik az ABE erjesztéstõl:

Egy hexózból (6C) tehát 1 mol izopropanol (3C), 3 mol CO2 (3C), 2 mol ATP, (4-2) = 2 mol NADH képzõdik, az Ac-CoA regenerálódik, de ehhez felhasznál egy acetát molekulát.

6.3. Az ABE erjesztés modellezése

(Biotechnol. Lett. 12(9), 693 (1990)).

Egy termék esetén a termékképzés sebessége:

Ugyanez i termék esetében:

A szubsztrátfogyás sebessége pedig:

Behelyettesítve dPi/dt ill. x értékeket:

A k1 és k2 értékeit meghatározhatjuk nemlineáris regressziós technikával a modell és a kísérleti adatok közötti különbségek minimalizálása révén (Biotecnol. Bioeng. 27, 1246-1257 (1986) ill. Can. J. Chem. Eng. 64, 625-631 (1986)).

A  meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a szaporodást gátolja az ecetsav (A), a vajsav (V), és a butil-alkohol (B), vagyis:

ahol: 	IPmax = az inhibitáló termékek össz koncentrációjának maximális értéke 		(itt IPmax = 17,1),

n: a gátlás foka (itt n = 3,75)

(Biotechn. Bioeng. 27, 280-85 (1985)).

A butil-alkohol vajsavból képzõdik, de csak  a nem disszociált vajsav mennyisége vehetõ figyelembe, mivel csak az tud bejutni a sejtbe.

A vajsav akkumuláció sebessége:

A butanol akkumuláció sebessége:

ahol:	B = butanol speciális képzõdési sebessége (1g sejtbõl 1h alatt képzõdött 		butanol)

Az aceton képzõdés viszont a nem disszociált ecetsav bejutásától függ:

ahol:	AC = aceton speciális képzõdési sebessége (h-1)

Az etil-alkohol, az acetoin és a tejsav képzõdés sebessége:

A nem disszociált savak (ecetsav, vajsav) koncentrációját a Handerson-Hasselback egyenlettel lehet meghatározni:

ahol  pKa	 vajsavra = 4,82

ecetsavra = 4,76.

6.3  ABE  erjesztési technológiák

Mint láttuk az ABE erjesztésénél már 0,7-1,5%-os butanol-koncentrációnál jelentõs termékgátlás lép fel mind a szaporodás, mind a termékképzés vonatkozásában. Ezért rendkívül nagy erjesztõtérben lehet csak ipari méretekben az ABE erjesztést elvégezni, vagy növelni kell a térfogati produktivitást. Erjesztõ mikroorganizmusként kizárólag a clostridium acetobutylicum törzset használják.

Szakaszos technológiák

Szakaszos technológiákat dolgoztak ki keményítõtartalmi, cellulóz ás hemicellulóz tartalmú, szaharóztartalmú és laktóztartalmú nyersanyagok erjesztésére. A keményítõtartalmú nyersanyagok közül legfontosabb a kukorica, amelynek szemeibõl a csírát eltávolítják, kalapácsos malomban õrlik, majd folytonos fõzõben (pl. jet cooker) a keményítõtartalmát elcsirizesítik, oldatba viszik (Beesch, SC.: Ind. Eng. Chem. 44, 1677 (1952) Appl. Microbiol. 1, 85 (1983):

A melasz szintén felhasználható erjesztésre, az alkalmazott technológia is hasonló, csak a csirizesítõ helyett egy folytonos sterilezõt alkalmaznak (Beesch SC.: Appl. Micr. 1, 85 (1983):

Kevesebb EtOH, mint kem. tart.

Cellulóztartalmú anyagoknál elõhidrolízis szükséges, gyenge savas hidrolízissel pentózok nyerhetõk, enzimesen a cellulóz egyrésze is lebontható glükózzá és cellulózzá. Az egyes cukrokból képzõdõ ABE hozam (Biotechnol. Lett. 4, 247 (1982):

cellulóz:		YP/S= 0,31

manóz:		YP/S= 0,25

xilóz:			YP/S= 0,10

200t fûrészpor (vagy faforgács) per hét feldolgozása esetén 2t aceton, 24t butanol és 4t etanol nyerhetõ (Trends Biotechnol. 1, 12 (1983), melyeknek értéke 150%-a a teljes elõállítási költségnek.

Ultraszûrt savból 0,14-0,24 g/l*h térfogati produktivitással nyerhetõ oldószer, akkor is ugyanennyi, ha elõhidrolízist alkalmaznak (Biotechnol. Lett. 7, 601 (1985).

Glükóztartalmú (55g/l) szintetikus táptalajon is végezhetõ erjesztés. A 10% inokulummal oltott 35oC-os erjesztéseket konstans pH-értéken végrehajtva a következõeredményeket kapták (Appl. Microbiol. Biotechnol. 19, 422 (1984):

pH

YPO/S

YX/S

(max)

dS/dt=0-nál

idõ(h)

YX/S

YPS/S

| 4,5 | 0,31 | 0,04 | 60 | 0,007 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 0,34 | 0,05 | 45 | 0,025 | 0,16 |
| 5,5 | 0,24 | 0,04 | 65 | 0,020 | 0,22 |

PS=össz sav

PO=össz oldószer

Leggyorsabb a glükóz átalakítás pH=5,0-on, itt a legnagyobb a szubsztrátra vonatkoztatott oldószer-hozam, de már fele annyi szerves sav (0,1 ecetsav + 0,06 vajsav-hozammal egységnyi glükózból) is képzõdik. Még rosszabb a helyzet pH=5,5-ön (majdnem azonos az oldószer és sav-hozam) legjobb az oldószer/szerves sav arány viszont pH=4,5-ön (0,31/0,04=7,7), ahol viszont a glükóz teljes  felhasználása esetén (dS/dt=0), az erjedés 60. órájában a mikrobatömeg kb. 20%-ra esik vissza a maximális értékhez viszonyítva (sejtlízis miatt, amelynek oka a táptalaj N-forrásának kimerülése) A pH=4,5-ön kapott térfogati produktivitás: 0,3g/l*h

Folytonos ABE erjesztési technológiák

A folytonos technológiák elõnye a  nagyobb térfogati produktivitás, könnyebb erjesztés irányítás, autómatizálhatóság, stb. Hátránya a befertõzõdés és a spontán mutáció veszélye.

Általános megfigyelés, hogy szénhidrát limitált erjesztésnél csak ecetsav és vajsav képzõdés játszódik le, bár a mikrobaszám növelése (a hígítási sebesség csökkentése) és a szénhidrát-koncentráció növelése (ami le nem erjesztett szénhidrátot eredményezhet) szolventogénné teszi a folytonos erjesztést (Biotechnol. Lett.  4, 477 (1982). A két hatás optimálása révén 4% glükóz tartalmú komplett táptalaj (élesztõextrakt, p-aminobenzoesav, biotin, NH4-Ac, MgSO4 és foszfátsók) esetén stabil folytonos erjesztés érhetõ el pH=4,8 és 35oC-on:  D=0,06 h-1; 9g/l butanol; 3,5g/l aceton; 0,5g/l etanol és 4g/l savtermeléssel; kevesebb, mint 1g/l maradék glükózkoncentrációval. A térfogati produktivitás: 0,75g/l*h. A mikroba-koncentráció (2,5g/l) 20 napig nem változik (Biotechnol. Lett. 7, 503 (1985).

Nitrogén-limitálás esetén is csak savas közegben (pH 4,0-4,5) tapasztalható módszer képzõdés, jelentõs savtermelés mellett (Biotechnol. Bioeng. 27, 681 (1985). Itt is és foszfát-limitnél is jelentõs mennyiségû szénhidrát marad erjesztetlenül, ezt kétlépcsõs folytonos erjesztéssel lehet elkerülni ( Eur.  J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 15, 201 (1982):

Kis (6*10-4 mol/l) foszfátkoncentrációnál végzett szakaszos erjesztésnél:

YPO/S= 0,31		[G]72h= 0

YPS/S= 0,03		[Pi]7h = 0

Térf.prod.: 0,26 g/l*h

pH=6,6(5,0

T= 37oC  (0-7h)

30oC   (7-72h)

Egy lépcsõs folytonos erjesztésnél (20%-a  a szénhidrátnak visszamarad):

YPO/S= 0,26

Kétlépcsõs folytonos erjesztésnél (99,7%-a a szénhidrátnak leerjed):

1.lépcsõ		2.lépcsõ

pH 			    4,3			   4,3

hõfok			    37			   33

D(h-1)			  0,125		  0,03

YPO/S       		   0,23			  0,31

Térf. prod.(g/l*h)	   0,45			  0,45

Növelhetõ az oldószer-koncentráció, ha a kétlépcsõs folytonos fermentációnál külön optimálják az egyes fermentorokat (Appl. Micr. Biotechnol. 33, 269 (1990):

pH			D(h-1)

1. lépcsõben			4,5			0,08

2. lépcsõben			5,0			0,04

Térf. prod.(g/l*h) = 0,56

Oldószer konc. = 21g/l

(12,7 BuOH + 6,5 Aceton + 1,8 g/l EtOH)

YPO/G= 0,37

Sejtrecirkulációs ABE erjesztések

A sejtrecirkuláció minden esetben termék-elválasztással összekötött, ezért a mikrobakoncentráció növelésével gyorsítható az erjesztés, ezáltal növelhetõ a térfogati produktivitás, de nem emelkedik a termékkoncentráció.

A recirkuláció 0,2 (m pórus átmérõjû sterilezhetõ polipropilén kapillárisokból összeszerelt mikroszûrõvel látszik legegyszerûbben megoldhatónak:

D

(h-1)

Xstatt

(g/l)

YPO/S,YPS/S

(-)

Oldószer konc.

(g/l)

Térf.prod.

(g/l)

Maradék [G]

(g/l)

(P

(g/g*h)

| 0,40 | 4 | 0,3 | 6 | 1,5 | 40(67%) | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 4 | 0,3 | 10,2 | 1,25 | 27(45%) | 0,3 |
| 0,3 | 8 | 0,3 | 10,5 | 3,2 | 25(42%) | 0,4 |

A glükóz teljes elerjesztése céljából valószínûleg a bemenõ oldat koncentrációját kellene csökkenteni (pl. 4% glükózkoncentrációra), mert így komplett átalakítás esetén sem emelkedne az oldószer-koncentráció a jelentõs gátlási tartományba.

Melasz erjesztését kétlépcsõs recirkulációs módszerrel lehet javítani (Appl. Micrbiol. Biotechnol. 34, 168 (1990). Az elsõ lépcsõ (mikroba produkciós lépcsõ) egy szubsztrát limitált chemostat (20g/l szénhidrát teljes átalakításával), a második sejtrecirkulációs termékképzéses lépcsõ (40-45g/l szénhidráttartalmú melasszal): a két erjesztõ térfogat-arány: 1:10; pH=5,4; hõfok: 31,5 oC

Termék-extrakció erjesztések

A térfogati produktivitás úgy is növelhetõ, hogy az erjesztéssel párhuzamosan a gátló hatású butanol ill. az ABE-t extrakcióval kivonjuk a fermentlébõl, így a szubsztrát nagyobb koncentrációban ill. több lépcsõben u.n. rátáplálásos módszerrel (fed batch) adagolható. Hatékony extrahálószer választásával a termékkoncentráció is növelhetõ.

A termék extrakció megoldható in situ oldószer-betáplálással a fermentlébe. Ennek feltétele, hogy az oldószer ne legyen toxikus a mikroorganizmusra, lehetõleg ne befolyásolja a termékképzésüket. Az oleil-alkoholt (cisz-9-octadecen-1-ol) ilyennek találták (J. Term. Technol. 63, 181 (1985) és szakaszos erjesztésnél próbálták ki. A 80 g/l glükóz-koncentrációjú erjesztendõ léhez 60-70 tf%-nyi oldószert adtak, az erjesztés alatt ezt glükózadagolással tartották, a pH=4.5-5.5 között, a fermentlé butanol-koncentrációját 2 g/l alatt tartják lúg ill. új oldószer adagolással. Így 178 óra alatt 20 g/l butanol és 10 g/l acetonképzõdést kaptak az erjesztett oldatban (amelybõl természetesen parallel extrahálták azt).

A nem optimált eljárás térfogati produktivitása: 0.17 g/l*h (nem jobb, mint egy normál szakaszos erjesztésé), másrészt a butanol megoszlási hányadosa kedvezõ (Kd=3.7), de az acetoné nagyon rossz (Kd=0.44).

A másik extrahálószer a dekanol, amely viszont toxikus a C. acetobutylicum sejtekre, ezért a sejteket elõször az elõzõ pontban ismertetett mikroszûrõvel folytonosan eltávolítják, a termékáramot átvezetik egy négylépcsõs keverõs-ülepítõs extraktoron. A dekanol elõzõleg vajsavval telítik, mert annak megoszlási hányadosa közel van a butanoléhoz (Kd ez utóbbira 6.2). Acetonra 0.7, etanolra 0.45-ös a megoszlási hányados. Az extrahált oldatot visszavezetik az erjesztõbe. Legjobb eredményt X= 7g/l sejtkoncentrációnál és D=0,1h-1 hígítási sebességnél kaptak:

butanol konc.:  14,5g/l

térfogati prod.:  3,1g/l*h

(Appl. Microbiol. Biotechnol. 27, 221 (1987)

Rögzített sejtes erjesztések

A clostridium butylicum sejtek rögzítésére Ca-alginát gélbezárást, ill. csontszénen és cserfaforgácson történõ abszorpciót használtak.

A Ca-alginát rögzített sejtek esetén a legjobb eredményt mutans törzsekkel értek el. Pl. egy spo A2 jelû mutáns (korán spomláló, glükózpolimert nem tartalmazó) szabad sejtes szakaszos, rögzített sejtes szakaszos és fluidágyas folytonos szacharóz erjesztési eredményei a következõk:

Erjedési megoldás

oldószer konc.

(g/l)

butanol konc.

(g/l)

ABE

arány

produktivitás

| (g/l*h) |
| --- |
| Szakaszos (szabad sejtes) | 18,1 | 11,2 | 3,2:6:0,4 | 0,21 |
| Szakaszos (rögzített) | 16,6 | 10,0 | 3,9:6:0,3 | 0,24 |

Fluid

| ágyas | 15,4 | 8,4 | 3,0:6:0,4 | 3,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mindhárom rendszer a szacharózra számolt oldszer hozamkonstans: YPO/S=0,44-0,65; ami sokkal jobb, mint más törzsek és glükózra kapott értékek (Appl. Euviron. Microbiol 50, 477 (1985).

Koncentrikusan elhelyezett dróthálóra felvitt Ca-alginát gélben glükóz szubsztráton, nem szaporodó C. acetobutylicum sejtekkel valóban kisebb produktivitást lehet elérni:  YPO/S=0,7g/l*h (Eur. J. Appl. Micr. Biotechn. 17, 143 (1983). A nem szaporodó állapotot N-forrás megvonásával érik el, míg a mûködõ életképességet idõnként adagolt szaporító talaj (N-t is tartalmaz) pulzációval oldották meg. A kis produktivitás ha a kis sejtkoncentráció:

a butanol képzõdésére vonatkoztatott sejthozam itt: YX/BuOH=0,02

míg szabad sejtes szakaszos erjesztésnél:		      YX/BuOH(0,34

szaporodó rögzített sejteknél pedig:		      YX/BuOH(0,52-0,76

Csavarforgácson adszorpcióval rögzített C. acetobutylicum sejtek szintén nem szaporodó - de idõnkénti táptalaj-adagolással szinten tartott - állapotban oszlopreaktorban, a glükózt a következõ állandókkal jellemezhetõ módon erjesztették (Enzyme Micro. Techn. 7, 230 (1985):

YPO/S=0,3

produc.:1,5g/l*h

glükóz konc.: 20g/l

Csontszénen adszorbeált C. acetobutylicum oszlopreaktorban savó-permeátumra a következõ értékeket adta (Enzyme Micr. Techn. 9, 668 (1987), Biotechnol. Bioeng. 38, 518 (1991):

YPO/S

D

(h-1)

Laktóz erj.

(%)

produkt.

|  | 0,36 | 0,55 | 48,9 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,33 | 0,97 | 29,0 | 5,8 |
|  | 0,33 | 1,34 | 25,0 | 5,8 |
| max | 0,32 | 0,40 | 40,0 | 2,9 |
|  | 0,23 | 1,0 | 30,0 | 4,1 |

Összehasonlítani csak teljes erjesztéseknél van értelme!

D(Laktóz erj. (100%(produkt.

A nem teljes leerjedés miatt jobb megoldás egy két lépcsõs rögzített reaktor használata (Enzyme Micr. Techn. 9, 672 (1987)

1.lépcsõ	D=0,3h-1			2.lépcsõ	D=0,13h-1

(PO(=8,65g/l					(PO(=9,84g/l

Erj.%=46%					Erj.%=53,5%

YPO/S=	0,35					YPO/S=	0,32

Prod.=2,6g/l*h				Prod.=0,15g/l*h

Ebben az esetben azonban jelentõs termékgátlás lép fel, amelyet a 2.oszlop kis produktivitása jól jelez.

Erjedési eljárások termék "kiûzéssel"

Mivel az ABE termékek tenziója jelentõs az erjesztés hõmérsékletén, ezért gátló hatásukat gázokkal történõ kiûzéssel csökkenthetjük, másrészt a térfogati produktivitás is növelhetõ pótlólagos szubsztrát adagolással.

Szakaszos erjesztést 25g/l-es laktóztartalmú ultraszûrt savó esetén in situ N2 gáz átbuborékoltatással (2,7 V/V min. sebességgel) hajtották végre (Biotechnol. Lett. 8, 725 (1986). A vivõgázból hûtéssel távolították el az  oldószereket, a kiûzést az erjedés 24. órájától végezték. Összehasonlítva egy szakaszos erjesztéssel a következõ eredményeket kapták.

|  | Szakaszos | kiûzéses szakaszos |
| --- | --- | --- |
| Erjesztési idõ (h) | 50 | 52 |
| ABE (g/l) | 11,3 | 15,7 |
| YPO/S | 0,39 | 0,27 |
| Térf.prod. (g/l) | 0,22 | 0,31 |

Folytonos erjesztésû erjesztést rögzített mikroorganizmusokkal és gázkiûzéssel oldották meg (Enzyme Micr. Tech. 9, 672 (1987). Rögzítést az elõzõ részben tárgyaltuk, itt csak annyit, hogy két oszlopreaktor közé iktatták be a gázkiûzõt:

Eredmények:

1.oszlop

|  | kiûzõ után |
| --- | --- |

2.oszlop

Hígítási sebesség

| (h-1) | 0,3 | - | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- |

Etanol

| (g/l) | 0,48 | 0,20 | 0,38 |
| --- | --- | --- | --- |

Aceton

| (g/l) | 2,06 | 0,05 | 1,49 |
| --- | --- | --- | --- |

Butanol

| (g/l) | 5,00 | 0,55 | 3,68 |
| --- | --- | --- | --- |

Vajsav

| (g/l) | 0,52 | 0,54 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- |

Ecetsav

| (g/l) | 0,75 | 0,70 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- |

Laktóz

| (g/l) | 26,4 | 26,4 | 12,9 |
| --- | --- | --- | --- |

haszn. laktóz

| (g/l) | 27,4 | - | 13,5 |
| --- | --- | --- | --- |

YPO/S

| (-) | 0,29 | - | 0,35 |
| --- | --- | --- | --- |

Térf.prod.

| (g/l*h) | 2,26 | - | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- |

ABE konc.

| (g/l) | 7,54 | 0,8 | 5,55 |
| --- | --- | --- | --- |

Termékeltávolítás pervaporizációval

A pervaporizáció jelenesetben az erjesztés alatt képzõdõ illó komponenseknek egy hidrofób membránon történõ átjutását, diffundálását, majd az inert (N2) gázáram hatására történõ elpárolgását jelenti.

A polipropilén üreges rostokból felépített pervaporizátor felhasználásának folyamatábrája a következõ:

L0 = 160 g/l

A membrán jellemzõi:	1,8mm belsõ átmérõ

0,4mm membránvastagság

0,2(m pórus átmérõ

Modellezése:

Az áramlási sebességek:

A hígítási sebesség a reaktorban:

A reaktorba belépõ tápközeg oldószer koncentrációja recirkulaciónál:

A reaktor oldószer termelése:

Az oldószer-produktivitás:

Az oldószer-hozam:

A laktóz hasznosítás (%):

A pervaporáció oldószer fluxusa:

aholkondenzált térf.(l)

kondenzált oldószer konc.

kondenzálási idõ

membránfelület (m2)

A membrán szelektivitása:

ahol  az oldószer súlyaránya a kondenzátorban

az oldószer súlyaránya a recirkuláció után

Eredmények laktóz erjesztésénél (%):

D= 0,59h-1-nél

az oldószerhozam YPO/S=0,39;

a laktóz hasznosítás 97,9%;

produktivitás 3,5g/l*h;

A termék azonban itt is csak 0,6%-os az oldószerelegyre, vagyis jelentõs energia-befektetéssel töményíteni és frakcionálni szükséges

.

ABE erjesztések összehasonlítása

Az aceton-butanol-etanol erjesztések, ill. ezen termékek erjesztéses gyártása erõs konkurenciával találkozik a petrolkémiai alapokon gyártott termékekkel. Mivel ezek nem élelmiszerként történõ felhasználásra, ezért a "szintetikus" elutasítás sem kerül szóba. Elõállításuk erjesztéssel jelenleg talán az olajjal nem, de ligmocellulóz, vagy méginkább olcsó keményítõ forrással rendelkezõ országokban (pl. Brazília) kerülhet ismét napirendre (mert az 1960-as évek közepéig hazánkban és máshol is üzemeltek ilyen gyárak), vagy a fosszilis nyersanyagok kimerülése esetén.

Fontos gazdasági szempont az erjesztéssel nyert ABE termékek koncentrációja, hiszen betöményítésük és frakcionált kinyerésük a klasszikus rektifikálással nagyon energiaigényes. 5g/l koncentrációjú butanol ilyen módon történõ kinyerése kb. 80MJ/Kg, persze az ilyen összehasonlítás csak energetikai felhasználásnál jelent valamit, mégis több mint 2x annyi energia-befektetést jelent a butanol kinyerése, mint saját energiatartalma (Bioproc. Eng. 3, 93 (1988).

A térfogati produktivitás mellett tehát a másik legfontosabb mérõszám gazdasági számításokhoz az erjesztéssel nyert oldószer-koncentráció. Fontos a szénhidrát alapanyag minél teljesebb elerjesztése és a nem értékes melléktermékek képzõdésének minimalizálása, mindkettõ fõleg szennyvíztisztítási okok miatt.

A tárgyalt ABE technológiák e szempontok szerinti összehasonlítása:

Technológia

Produktivitás

(g/l*h)

Oldószer konc.

(g/l)

Maradék szénhidrát

(g/l)

Melléktermék

(g/l)

Szakaszos

| (szabad sejtes) | 0,2-0,6 | 10-18 | kicsi v. 0 | 1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Szakaszos

| (rögzített) | 0,24 | 17 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Folytonos

| (gélbezárt) | 1-1,8 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Folytonos

| (adszorbeált) | 1,5-4,1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Folytonos

| (szabad sejtes) | 0,75 | 13,0 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Folytonos

| (kétlépcsõs) | 0,6-0,7 | 18,5 | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sejtrecirkulációs

| (kétlépcsõs) | 3,6 | 13 | kicsi | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Extrakciós

| (sejtrecirk.) | 3,1 | 18 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Termék kiûzéses

| (szabad sejtes) | 0,31 | 16 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Termék kiûzéses

| (kétlépcsõs rögzített) | 2,3+0,6 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |