8.2. Fourier transzformációs optikai spektroszkópia

Az 1970-es évek eleje óta a monokromátorral mûködô távoli infravörös és infravörös spektrométereket fokozatosan kiszorították a Fourier-transzformáció elvét használó berendezések.

A Fourier-transzformáció rövid összefoglalása

A FT két függvényt kapcsol össze, amelyek független változóinak dimenziói egymással reciprok viszonyban vannak. Például: idô-frekvencia.

.

Az inverz FT visszaállítja az eredeti függvényt.

.

Az FT könnyen megérthetô a Fourier sorok segítségével.

Legegyszerûbb példa: sin függvény.

Egyetlen frekvencia jellemzi  és egyetlen amplitúdó, A.

Rajzban kifejezve:

A cos függvényt szintén a  frekvencia és a B amplitúdó jellemzi a frekvenciatartományban.

Bármely periódikus függvényt sorba lehet fejteni sin és cos függvényekkel. Szimmetrikus (páros) periódikus függvények Fourier-sora cos függvényeket tartalmaz:

,

ahol   a sorbafejtés frekvenciája (alaphang).

Antiszimmetrikus (páratlan) periódikus függvények Fourier-sora sin függvényekbôl tevôdik össze:

.

Tetszés szerinti periódikus, aszimmetrikus függvény felírható sin és cos függvények lineárkombinációjaként. Ha a periodikus függvény periódusideje T, akkor a Fourier-sor tagjaié T, T/2, T/3 stb., tehát a T periódus idejû sin és cos függvényen kívül azok felhangjait tartalmazza:

,

ahol az együtthatók:

,

.

A sin-os és cos-os tagokat elegánsan az Euler-formulával szokták összekötni.

,

ahol  a komplex együttható:

.

a komplex együttható abszolutértéke,   az együtthatóhoz tartozó fázisszög.

Példa: szimmetrikus (páros)  függvény

Fourier-sora

Ha a T periódusidô nô,  csökken, a vonalak sûrûsödnek. Határesetben a függvény nem periodikus,  , azaz végtelen sûrûn helyezkednek el a vonalak, folytonos függvényt adnak. Ebben az esetben az összegzést integrálás váltja fel.

,

,

.

A fenti összefüggések az ún. inverz Fourier-transzformáltak. A Fourier transzformáció az idôtartományból a frekvenciatartományba transzformált. Az erre vonatkozó összefüggések:

,

,

.

A Fourier-transzformációs spektrométerek

A Fourier-transzformációs optikai spektrométerekben nem találunk prizmás vagy rácsos monokromátort. Optikai részük az ún. interferométer. Leghasználatosabb a Michaelson-interferométer, amelynek szerkezete viszonylag egyszerû. (lásd 8.1. ábra). Az S polikromatikus fényforrás fénye a B féligáteresztô tükörre (fényosztó) kerül. Ideális esetben B a fény intenzitásának felét az M1 mozgatható tükörre vetíti, másik felét átereszti az M2 álló tükörre. A két tükörrôl visszavert sugár a fényosztó hátlapján egyesül és úgy kerül a detektorra. Az egyesülô fénysugarak között interferencia lép fel, ezért a detektorral mért fény intenzitása függ a két sugár optikai útkülönbségétôl. A mintát közvetlenül a fényforrás után vagy a detektor elé helyezzük.

8.1 ábra

A Fourier transzformációs spektrométerrel ún. interferogrammot mérünk, azaz az M1 tükröt mozgatjuk, és az M1 tükör poziciójának függvényében mérjük a detektorra kerülô fény intenzitását. Ideális interferométerrôl beszélünk, ha az interferogrammot folytonosan mérjük, a mozgó tükör úthossza végtelen, a fényforrás pontszerû, a fénysugarak tökéletesen párhuzamosak és a fényosztó a ráesô fény felét átereszti, felét visszaveri a hullámszámtól függetlenül. Ezen feltételek teljesülése esetén az interferogram szimmetrikus függvény. Levezethetô továbbá, hogy a  optikai útkülönbségtôl függô  interferogram és a hullámszámtól függô spektrum között az alábbi összefüggések érvényes:

.

A spektrumot  a negatív tartományban szimmetrikusnak véve:

.

Más szóval az interferogram a spektrum Fourier-transzformáltja, tehát belôle inverz Fourier-transzformációval megkapjuk a spektrumot.

A 8.2. ábrán Fourier-transzformációs infravörös spektrométerrel felvett interferogramot láthatunk (a). Ezt Fourier-transzformálva jutunk a (b) spektrumba, amely a mintáról és a háttérrôl (pl. küvetta) együttesen tartalmaz infomációt. A minta spektrumához (c) úgy jutunk, hogy a háttér spektrumát külön mérjük, transzformáljuk és elosztjuk vele a (b) spektrumot.

Megjegyezzük, hogy a 8.2. ábrán látható interferogram nem mondható szimmetrikus függvénynek. Ennek részben az az oka, hogy az interferométer nem ideális, másrészt az, hogy a jelfeldolgozó elektronika torzít. A számítógépes adatfeldolgozás során azonban ezt a torzulást korrigálják.

A Fourier-transzformációs spektrométerek elônyei:

a., Minden mérési pont minden a spektrum minden hullámszámáról tartalmaz információt, szemben a monokromátoros berendezéssel, amellyel egyszerre csak egy hullámszámnál mérünk. Levezethetô, hogy a Fourier-transzformációs készülékkel elérhetô jel/zaj viszony -szer nagyobb, mint azé a diszperziós készüléké, amellyel ugyanannyi idô alatt N különbözô frekvencián mérjük a spektrumot.

Ez az elôny csak akkor igaz, ha a mért ingerferogrammra ült zaj független a jel értékétôl, ún.additív zaj. Ez a feltétel az infravörös tartományban vagy annál kisebb energiájú (FT-NMR!) teljesül csak, ahol a detektor zaja dominál. Nagyobb energiájú sugárzásnál a fényforrás zaja az elsõdleges, a zaj nem additív.

b., A diszperziós készülékekben rács vagy prizma után egy réssel választjuk ki a a kívánt frekvenciájú fényt. Minél nagyobb a készülék felbontása, annál szûkebb rést használnak, és annál kisebb intenzitású fénysugár éri a detektort. A Fourier-transzformációs berendezésekben nincs rés, ezért sokkal nagyobb intenzitású fény éri a detektort. Emiatt a másik elôny miatt a jel/zaj viszony még akkor is nagyon jó, amikor a  elôny már nem teljesül. Ezért használnak interferométert a közeli infravörös (5.000-10.000 cm-1) tartományban mûködô FT-Raman spektrométerekben.

Az UV-látható tartomány vizsgálatában egyelôre a diszperziós készülékek dominálnak.

A nagy jel/zaj viszony miatt a Fourier-transzformációs spektrométerekkel másodpercek alatt lehet színképet felvenni, ami lehetôvé teszi, hogy gyors folyamatokat (reakció, adszorpció) kövessünk velük. Analitikai célra sikeresen alkalmazzák a gázkromatográfhoz, ill. folyadékkromatográfhoz csatolt infravörös spektrométert. Kis mintából is jó minôségû spektrumot lehet nyerni, ezt használják ki az infravörös spektrométerrel kombinált mikroszkóppal.